## Slide 1
FORMAÇÃO EM ENERGIA POR ASSINATURA
M1 · Aula 3
Como a energia chega à tomada
Entender geração, transmissão e distribuição, o SIN e onde a geração distribuída se encaixa
Geração distribuída compartilhada, da regulação à operação

## Slide 2
Formação em Energia por Assinatura · M1 · Aula 3 · Cena 1
De onde vem a energia que você usa?
[ APRESENTADOR — área do vídeo ]
Notes: [APRESENTADOR] Abertura (0:00–0:40) Visual: APRESENTADOR acendendo uma luz. Narração: Quando o seu cliente acende a luz, a energia percorreu um caminho enorme até chegar ali. Entender esse caminho explica por que a conta de luz tem tantos componentes e por que a geração distribuída faz tanto sentido. Vamos percorrer esse caminho juntos.

## Slide 3
Formação em Energia por Assinatura · M1 · Aula 3 · Cena 2
Geração centralizada
Geração centralizada: grandes usinas, longe do consumo
Notes: [ANIMAÇÃO] Geração centralizada (0:40–2:40) Visual: ANIMAÇÃO de mapa do Brasil com grandes usinas (hidrelétrica, eólica, térmica) longe das cidades. Narração: Tradicionalmente, a energia do Brasil é produzida em grandes usinas: hidrelétricas, que ainda são a maior fonte do país, usinas eólicas, térmicas e, cada vez mais, grandes parques solares. Essas usinas costumam ficar longe das cidades — onde está o rio, onde venta, onde há espaço. Esse modelo se chama geração centralizada: poucas usinas grandes, produzindo para milhões de consumidores distantes.

## Slide 4
Formação em Energia por Assinatura · M1 · Aula 3 · Cena 3
Transmissão e o SIN
Transmissão: alta tensão, longas distâncias
SIN = Sistema Interligado Nacional
Notes: [ANIMAÇÃO] Transmissão e o SIN (2:40–4:40) Visual: ANIMAÇÃO: grandes torres de alta tensão ligando regiões; destaque "SIN". Narração: Para levar essa energia até as cidades, existem as linhas de transmissão: aquelas torres grandes, com cabos em altíssima tensão, que atravessam estados. Quase todo o Brasil está ligado numa grande rede, o Sistema Interligado Nacional, o SIN. Graças a ele, a energia de uma hidrelétrica no Norte pode abastecer uma cidade no Sudeste. Quem coordena essa rede, decidindo quais usinas geram e quanto, é o ONS, o Operador Nacional do Sistema Elétrico. Guarde uma ideia: transmitir energia por longas distâncias custa caro e tem perdas. Parte do que o seu cliente paga na conta é para remunerar essa transmissão. É o que vamos chamar de Fio A.

## Slide 5
Formação em Energia por Assinatura · M1 · Aula 3 · Cena 4
Distribuição
Distribuição: subestação
➜
rede da cidade
➜
poste
➜
medidor do cliente
Notes: [ANIMAÇÃO] Distribuição (4:40–6:30) Visual: ANIMAÇÃO: subestação reduzindo tensão → postes da rua → transformador do poste → casa. Narração: Quando a energia chega perto da cidade, ela passa por uma subestação, que reduz a tensão. A partir daí, entra a rede de distribuição: os postes, os cabos das ruas, os transformadores que você vê nos postes, até o medidor do seu cliente. Essa rede pertence à distribuidora, a empresa que tem a concessão para atender aquela região. A distribuidora constrói, mantém, faz a leitura do medidor e emite a conta. Cada região do Brasil tem a sua distribuidora, e o cliente não escolhe de qual comprar: ele é atendido pela distribuidora da área onde está. Parte da conta remunera essa rede de distribuição. É o famoso Fio B, que vai ser o personagem principal quando falarmos de regulação.

## Slide 6
Formação em Energia por Assinatura · M1 · Aula 3 · Cena 5
Onde entra a geração distribuída
Geração distribuída: gerar perto de quem consome, ligado à rede de distribuição
Notes: [ANIMAÇÃO] Onde entra a geração distribuída (6:30–8:50) Visual: ANIMAÇÃO: usina solar pequena/média ligada diretamente à rede de distribuição, perto das casas; setas curtas. Narração: Agora, a geração distribuída. Em vez de gerar longe e transmitir por centenas de quilômetros, a geração distribuída produz energia perto de onde ela é consumida, conectada diretamente à rede de distribuição. Pode ser um sistema no telhado de uma casa, de uma empresa ou uma usina de alguns megawatts num sítio próximo da cidade. A energia gerada entra na rede local e é consumida ali perto. Isso reduz perdas e diminui a necessidade de transmissão. Repare num detalhe importante: a energia da usina não vai "por um fio só" até a casa do seu cliente. Ela entra na rede da distribuidora e se mistura com toda a energia da rede. O que se transfere para o seu cliente não são os elétrons, são créditos de energia, registrados pela distribuidora. Por isso, usina e clientes precisam estar na área da mesma distribuidora: é ela que faz essa contabilidade.

## Slide 7
Formação em Energia por Assinatura · M1 · Aula 3 · Cena 6
Resumo
Geração → Transmissão (Fio A) → Distribuição (Fio B) → Cliente
GD: gera perto, entra na rede local, vira crédito
Notes: [SLIDE] Resumo (8:50–10:00) Visual: SLIDE com o caminho completo e os rótulos de custo. Narração: Recapitulando: a energia é gerada, transmitida em alta tensão pelo Sistema Interligado e distribuída pela rede da distribuidora até o medidor. Cada etapa tem um custo que aparece, de algum jeito, na conta de luz. A geração distribuída gera perto do consumo e conecta na rede local, e o que chega ao cliente são créditos. Na próxima aula, vamos conhecer quem manda nesse sistema: a ANEEL, as distribuidoras e os dois mercados de energia do Brasil.