## Slide 1
FORMAÇÃO EM ENERGIA POR ASSINATURA
M4 · Aula 2
Due diligence da usina
Aplicar um checklist de verificação antes de fechar com um produtor
Geração distribuída compartilhada, da regulação à operação

## Slide 2
Formação em Energia por Assinatura · M4 · Aula 2 · Cena 1
Antes de assinar: verifique
[ APRESENTADOR — área do vídeo ]
Notes: [APRESENTADOR] Abertura (0:00–0:50) Visual: APRESENTADOR com uma prancheta. Narração: Due diligence é a verificação completa de um ativo antes de fechar negócio. Na assinatura de energia, a usina é o coração da operação: se ela tiver um problema escondido — um documento faltando, uma dívida, um enquadramento errado, uma geração abaixo do prometido —, quem sofre são os seus clientes e a sua reputação. Nesta aula, você recebe um checklist em cinco blocos.

## Slide 3
Formação em Energia por Assinatura · M4 · Aula 2 · Cena 2
Bloco 1: titularidade e imóvel
☐ Matrícula do imóvel ou contrato de arrendamento do terreno (prazo ≥ contrato com você)
☐ Titular da UC da usina na distribuidora
☐ Ônus: alienação fiduciária, penhora, financiamento
☐ Licenças ambientais e municipais aplicáveis [CONFERIR]
Notes: [SLIDE] Bloco 1: titularidade e imóvel (0:50–3:20) Visual: SLIDE com checklist. Narração: Primeiro bloco: titularidade e imóvel. Peça a matrícula atualizada do imóvel ou, se o terreno é arrendado, o contrato de arrendamento, e confira o prazo: ele precisa ser pelo menos tão longo quanto o contrato que você vai assinar. Confira quem é o titular da unidade consumidora da usina na distribuidora. Verifique ônus: muitas usinas são financiadas, e os equipamentos ou os recebíveis podem estar dados em garantia ao banco. Isso não impede o negócio, mas pode exigir a anuência do banco. E verifique as licenças ambientais e municipais exigidas no seu estado e no município. Esse bloco é, idealmente, revisado pelo seu advogado.

## Slide 4
Formação em Energia por Assinatura · M4 · Aula 2 · Cena 3
Bloco 2: conexão e enquadramento
☐ Parecer de acesso e data do protocolo do pedido
☐ Data de conexão e vistoria/aprovação da distribuidora
☐ Potência instalada (kWp) e potência do inversor (kW)
☐ Enquadramento: GD I / GD II / risco de GD III
☐ Mesma distribuidora dos seus clientes
Notes: [SLIDE] Bloco 2: conexão e enquadramento (3:20–6:20) Visual: SLIDE com checklist. Narração: Segundo bloco: conexão e enquadramento. Peça o parecer de acesso e a data em que o pedido de acesso foi protocolado — é ela que diz se a usina é GD um ou GD dois. Confirme a data de conexão e a aprovação da distribuidora. Anote a potência instalada dos painéis e a potência dos inversores: lembre que os limites de micro e minigeração e a regra dos quinhentos quilowatts consideram a potência da instalação conforme a regulação. Avalie o risco de enquadramento no GD três, se a usina passar de quinhentos quilowatts. E, por fim, uma pergunta óbvia que às vezes é esquecida: a usina está na área da mesma distribuidora dos clientes que você vai atender?

## Slide 5
Formação em Energia por Assinatura · M4 · Aula 2 · Cena 4
Bloco 3: desempenho
☐ Histórico de geração de 12 meses (faturas da UC da usina e monitoramento)
☐ Geração real × projetada (desvio aceitável?)
☐ Paradas e falhas registradas
Notes: [SLIDE] Bloco 3: desempenho (6:20–9:00) Visual: SLIDE com um gráfico de geração de 12 meses com um mês baixo destacado. Narração: Terceiro bloco: desempenho. Peça o histórico de geração dos últimos doze meses, de duas fontes: as faturas da unidade consumidora da usina, que mostram a energia injetada medida pela distribuidora, e o sistema de monitoramento do inversor. Compare com a projeção do projeto. Uma geração real dez por cento abaixo do projetado pode significar sujeira, sombra, problema de equipamento ou um projeto otimista. E pergunte sobre paradas: quantas vezes a usina ficou sem gerar, e por quanto tempo. Se a usina é nova e não tem histórico, use a projeção com um desconto de segurança na hora de alocar clientes.

## Slide 6
Formação em Energia por Assinatura · M4 · Aula 2 · Cena 5
Bloco 4: equipamentos, O&M e seguro
☐ Marca/modelo de módulos e inversores, garantias
☐ Contrato de operação e manutenção (O&M): limpeza, inspeção, tempo de resposta
☐ Seguro (riscos, roubo, responsabilidade civil)
☐ ART/projeto e as-built
Notes: [SLIDE] Bloco 4: equipamentos, O&M e seguro (9:00–11:00) Visual: SLIDE com checklist. Narração: Quarto bloco: equipamentos, manutenção e seguro. Anote marca e modelo dos módulos e inversores e as garantias. Verifique se existe contrato de operação e manutenção: quem limpa os painéis, com que frequência, qual o tempo de resposta quando um inversor para. Verifique o seguro: furto de cabos e equipamentos é comum em usinas rurais. E peça a documentação técnica: projeto, responsável técnico e o as-built, o desenho de como foi realmente construída.

## Slide 7
Formação em Energia por Assinatura · M4 · Aula 2 · Cena 6
Bloco 5: comercial e risco do produtor
☐ Créditos/contratos atuais (há clientes? há outra gestora?)
☐ Expectativa do produtor (R$/mês, prazo, fixo × variável)
☐ Situação do produtor (dívidas, litígios, sucessão)
☐ Decisão: aprovar · aprovar com condições · recusar
Notes: [SLIDE] Bloco 5: comercial e risco do produtor (11:00–13:00) Visual: SLIDE com checklist. Narração: Quinto bloco: comercial e risco do produtor. A usina já tem clientes? Já existe outra gestora com contrato vigente? Qual é a expectativa do produtor de renda e de prazo? E a situação do próprio produtor: dívidas, processos, questões de sucessão familiar. Ao final, tome uma decisão formal: aprovar, aprovar com condições — por exemplo, "desde que o seguro seja contratado" — ou recusar. Guarde o checklist preenchido junto com os documentos. Ele protege você se algo der errado no futuro.

## Slide 8
Formação em Energia por Assinatura · M4 · Aula 2 · Cena 7
5 blocos: titularidade · conexão/enquadramento · desempenho · equipamentos/O&M/seguro · comercial
[ APRESENTADOR — área do vídeo ]
Notes: [APRESENTADOR] Resumo (13:00–14:00) Visual: APRESENTADOR. Narração: Resumindo: a due diligence tem cinco blocos — titularidade e imóvel, conexão e enquadramento, desempenho, equipamentos e seguro, e o lado comercial. O checklist completo está nos materiais. Preencha para uma usina da sua região — esse é parte do entregável do módulo. Na próxima aula, a proposta ao produtor.